常泰街道综治中心拼接屏采购及服务项目招标公告

一、项目名称：常泰街道综治中心拼接屏采购及服务项目

二、招标内容及要求：详见附件

三、招标控制价：总价最高限价4万元

四、投标人的资格要求：

投标人参加本次采购活动应当符合下列资质条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。

2、投标人不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为为记录名单。

3、投标人所投的货物或服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范围内且具有独立法人资格的企业；投标产品、服务应符合国家和福建省的政府采购相关规定。

五、招标文件公告时间：2018年3月23日起至2018年3月31日。

六、本项目招标文件领取时间为2018年3月23日起至2018年3月31日。欲参与投标的供应商请在上述期限内的每天上午8：30-12：00时，下午14：30-17:00时，领取招标文件。

七、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，投标人认为领取文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日，以书面形式向采购人提出质疑，口头质疑不予接受。

招标文件公告及提供期满之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。

八、投标截止时间：2018年4月3日，投标人应在当天8:00至9:00之间将密封的投标文件送达常泰办事处三楼会议室，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

九、开标时间及地点：2018年4月3日9:01，地点常泰街道办事处三楼会议室。

十、中标方式：同等条件下价低者中标。

十一、交付期：双方签订合同，20个工作日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

十二、采购公告公布媒介：鲤城区政府网常泰街道门户网站、常泰街道政务公开栏。

附：招标项目说明及要求

联系人：傅群东    联系电话：28052716

地址：常泰办事处一楼常泰街道综治办

附件：

招标项目说明及要求

第一部分 商务要求

一、供应商的工作范围

1.1 供应商必须能提供《招标货物（服务）一览表》中全部设备、软件、配件、材料及工具。

1.2 供应商拟提供设备须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

1.3要求供应商提供的其它伴随服务（或义务）

1.3.1供货

供应商必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、软件、配件、材料及工具的包装和运输。

1.3.2验收

验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料（由供应商提供）等；国家标准及规范；文件的约定；投标文件的承诺。

验收程序：货物验收分货到初步验收及最终验收二个阶段。

a.货到初步验收：货物运达采购人安装现场后，由采购人会同成交供应商进行基本质量和数量及规格型号的验收（但不作为最终合格的保证）。

b.最终验收：本次设备安装调试和试运行结束后，成交供应商提供完整的验收所需资料和验收的书面申请后，由采购人会同成交供应商，按规定的标准要求在20个日历日内进行联合验收。

1.3.3安装和调试

成交供应商负责在采购人的设备安装现场安装、调试、验收合格直至交付采购人使用。

1.3.4培训

成交供应商应有计划地对采购人派出的管理和使用人员进行设备的基本知识、使用和维护保养技术的现场培训，以保证设备的良好运行。

1.3.5文本资料

-----每台设备详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册；

-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

-----出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

-----其它需提供的通知或文本。

1.3.6保修期及售后服务

成交供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及投标文件的承诺，成交供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

维保服务

a.除文件另有约定外，本次采购的货物验收合格后免费质量保证期：所有货物均为12个月或以上（国家或厂家或是《文件》对设备或配件另有约定更长免费质量保证期的从其约定），在免费质量保证期内如出现故障，成交供应商应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。质保期内免费为设备进行三个月一次定期保养工作，并提交保养报告，免费解决其他质量问题，保证设备正常运作。在任何时候，不会免除因货物本身的缺陷所应付的责任。

b.免费质量保证期内货物一旦出现故障，成交供应商响应时间不超过2小时，检修人员应在4小时内到设备安装地点及时排除故障，24小时内完成修复；免费保修期内如果采购人有重要活动时，投标人需要承诺派专业技术人员现场提供保障服务，不限次数。

c.免费质量保证期结束后，成交供应商提供终身免费咨询及维修；货物一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修，只收取更换的零配件成本费。质保期后保证合理的价格提供备件和保养服务。

d.成交供应商如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购人有权没收其质量维护保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

e. 成交供应商终生持续性维护系统，并不断完美系统功能和软件方面的升级。

f. 电话回访：保修期内，每月成交供应商售后服务部电话联系使用单位，了解显示屏运行情况，随时发现问题解决问题。

二、供货范围

2.1供应商必须能按照《招标货物（服务）一览表》中提供必需的所有设备、软件、备品配件、材料、附件及专用工具。

2.2备品备件： 成交供应商需免费提供5张备用模组。

三、报价要求

3.1根据投标报价的内容，应报出各重要设备组件或部件的单价。

3.2 填写投标价格表时应注意下列要求：

3.2.1货物总价和以上述明的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用均须含在投标报价中。

3.3投标报价含货物费、运杂费、安装费、调试至正常运行费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费（包括商检、技术监督局检验等）、备品备件费、税费以及所有不可预见的费用。

3.4供应商对合同号只能提供唯一方案、唯一报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.5供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的价格变动，在合同有效期内采购人不因价格变动而调整成交供应商的中标价格。

3.6供应商在投标前必须详细勘察设备安装现场的实际状况是否符合设备安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

四、交货、安装期限、交货地点

4.1交货安装期限：双方签订合同后，20个工作日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

4.2交货地点：采购人指定的设备安装地点。

五、货款结算

5.1货款由采购人支付：

5.1.1验收单及税务发票原件，成交供应商、发票单位、购货票证开票单位三者应一致。成交供应商收款帐号应为中国人民银行批准的基本帐号。

5.1.2其他有关资料；

5.2付款：货物经安装、调试完毕且验收合格后，采购人在15日内付合同金额100%给成交供应商。

5.3本项目以人民币为结算货币。

六、履约保证金

# 6.1成交供应商在与采购单位签订合同前，应向采购单位提交3000元履约保证金。

6.2该履约保证金在成交供应商供应的货物全部验收合格后转为质量保证金，待质保期满后无质量及售后服务问题时，一次性无息退还。提交方式为：电汇或银行转账。

七、商务条款响应要求

7.1本部分所述的保修期及售后服务、付款方式、交货时间、交货地点、验收、履约保证金等商务条款，供应商应充分响应，并在递交的投标文件中阐明，否则评委有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

# 第二部分  招标内容及技术要求

# 基本技术参数及要求

| 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拼接屏 | 1. 屏幕尺寸：≧46寸； 2. 分辨率：≧1920×1080；； 3. 双边拼缝：≦5.5mm； 4. 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1； 5. 水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°； 6、输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1，输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2。 | 4 | 台 | LED三星面板 |
| 电脑 | 1. 显卡：独立显卡； 2. 声卡：集成声卡； 3. cpu: G4400； 4. 核心数：双核； 5. 显存：2GB； 6. 硬盘容量：1T ； 7. 光驱：DVD刻录。 | 1 | 台 |  |
| 大屏专用视频线缆 | USB转串口DB9 RS-232、电源线、高清HDMI视频线、拼接屏串联线（拼接控制器到大屏的连线。 | 1 | 套 |  |
| 大屏软件 | 国家认证专业软件，自由无限拼接功能，操作简单适用，单屏漫游叠加，带矩阵联动功能（选配。 | 1 | 套 |  |
| 施工 |  | 1 | 项 |  |
| 机柜 | 定制(含安装支架)。 | 1 | 台 |  |

注：1、以上为本项目基本技术参数及要求，不允许负偏离，否则视为无效投标。供应商可提供同档次或优于技术参数及要求的设备。

2、供应商所提供的设备要能与泉州市公安局的城安监控系统进行无缝衔接。

第三部分  供应商需知

一、供应商必须提供以下证明其有资格进行和有能力履行合同的文件(加盖公章)：

1、合格有效的营业执照副本复印件；

2、合格有效的税务登记证副本复印件（已办理三证合一的除外）；

3、法定代表人（负责人）对代表的授权委托书（原件）；

4、法定代表人（负责人）身份证正反面有效复印件；

5、代表身份证正反面有效复印件。

特别说明：供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责；如果供应商虚报上述证明文件骗取成交，其成交资格无效。

二、出现下列情形之一的，本次采购应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者参与投标供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

第四部分  招标工作组成员

组  长：黄从容

副组长：黄成君、陈唯凯

成  员：吴碧芳、潘景河、傅群东、吴泓娇

第四部分  投票文件

# 投标报价一览表

供应商全称(加盖公章)：

| 合同号 | 项目名称 | 合 计（万元） | 交货地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 投标总报价（小写）： |

代表签字：

日期：    年   月   日

# 分项报价明细表

| 序号 | 子项目名称 | 规格型号 | 原产地及制造商 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计总价： |

供应商全称（加盖公章）：

注：

1、表中单价为完全综合单价，此单价包括完成质量标准规定的所有工作内容在内的人工、机械、材料、措施费、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

2、结算按表中综合单价与实际数量计算。

3、上述表格如不适用，供应商可以根据实际做出详细的报价书，详细列明为完成本项目所需各种细项费用和合计总价。格式由供应商自行编制。